## Slide 1: CSEN20
Fall 2026
Introduction to Embedded Systems
Michael Schimpf, PhD, mschimpf@scu.edu

## Slide 2: Convert

## Slide 3: Calculate
Convert: 0110 01112 = 10310
To decimal:
Q6.2 =
Q5.3 =
Q4.4 =
Q3.5 =
Q2.6 =
Q1.7 =

## Slide 4: Calculate
Convert: 0110 01112 = 10310
To decimal:
Q6.2 = 103 / 22 = 25.75
Q5.3 = 103 / 23 = 12.88
Q4.4 = 103 / 24 = 6.44
Q3.5 = 103 / 25 = 3.22
Q2.6 = 103 / 26 = 1.61
Q1.7 = 103 / 27 = 0.80

## Slide 5: Add

## Slide 6: Calculate
Add:
Q2 (010110.112)[ 9110]{22.7510} + Q3 (01011.1012)[9310]{11.62510} =
Q5 (001.101012)[ 5310]{1.65610} + Q7 (0.10101012)[8510]{0.66410} =

## Slide 7: Calculate
Add:
Q2 (010110.112)[ 9110]{22.7510} + Q3 (01011.1012)[9310]{11.62510} =
Q3 (10110.1102)[18210]{22.7510} + Q3 (01011.1012)[9310]{11.62510} = 275 / 23 = 34.37510
Q5 (001.101012)[ 5310]{1.65610} + Q7 (0.10101012)[8510]{0.66410} =
Q7 (0.10101002)[21210]{1.65610} + Q7 (0.10101012)[8510]{0.66410} = 297 / 27 = 2.3210

## Slide 8: Subtract

## Slide 9: Calculate
Subtract:
Q2 (000110.112)[2710]{6.7510} - Q3 (00011.1012)[2910]{3.62510} =
Q5 (000.101012)[2110]{0.6562510} - Q7 (0.10100002)[8010]{0.62510} =

## Slide 10: Calculate
Subtract:
Q2 (000110.112)[2710]{6.7510} - Q3 (00011.1012)[2910]{3.62510} =
Q3 (00110.1102)[5410]{6.7510} - Q3 (00011.1012)[2910]{3.62510} = 25 / 23 = 3.12510
Q5 (000.101012)[2110]{0.65610} - Q7 (0.10100002)[8010]{0.62510} =
Q7 (0.10101002)[8410]{0.65610} - Q7 (0.10100002)[8010]{0.62510} = 4 / 27 = 0.03110

## Slide 11: Multiply

## Slide 12: Calculate
Multiply:
Q2 (000011.112)[1510]{3.7510} * Q3 (00001.1012)[1310]{1.62510} =
Q5 (000.110002)[2410]{0.7510} * Q7 (0.00100002)[1610]{0.12510} =

## Slide 13: Calculate
Multiply:
Q2 (000011.112)[1510]{3.7510} * Q3 (00001.1012)[1310]{1.62510} = 195 / 25 = 6.09410
Q5 (000.110002)[2410]{0.7510} * Q7 (0.00100002)[1610]{0.12510} = 384 / 212 = 0.09410

## Slide 14: Divide

## Slide 15: Calculate
Divide:
Q4 (0001.10012)[2510]{1.56310} - Q3 (00000.1012)[510]{0.62510} =
Q5 (000.101002)[2010]{0.62510} – Q2 (000000.102)[210]{0.50010} =

## Slide 16: Calculate
Divide:
Q4 (0001.10012)[2510]{1.56310} - Q3 (00000.1012)[510]{0.62510} = 5 / 21 = 2.510
Q5 (000.101002)[2010]{0.62510} – Q2 (000000.102)[210]{0.50010} = 10 / 23 = 1.25010

## Slide 17: CPUlator

## Slide 18: Implement this example with CPUlator
Imaginary point
.
.
https://cpulator.01xz.net/?sys=arm
CPULator: 01_FixedReal_SMULL.s

## Slide 19: Implement this example with CPUlator
.
.
Imaginary point
CPULator: 01_FixedReal_SMULL.s

## Slide 20: Example: Q16 Area of a Triangle
Q16 AreaOfTriangle(Q16 b, Q16 h) ;
AreaOfTriangle:
SMULL R0,R1,R0,R1 // R1.R0 = Q32.32 product b x h
LSR R0,R0,#16 // Extract middle 32 bits
ORR R0,R0,R1,LSL#16
LSR R0,R0,#1 // Divide by 2
BX LR
The second LSR can be eliminated by shifting right by 17 bits instead of 16.
Example:
b = 1.5
h = 2.5
½ * 1.5 * 2.5 =1.875 = 0x1.e
CPULator: 02_FixedReal_AreaOfTriangle.s

## Slide 21: AreaOfTriangle CPUlator
CPULator: 02_FixedReal_AreaOfTriangle.s

## Slide 22: Ex: Q16 Volume of a Sphere
Q16 VolumeOfSphere(Q16 r) ;
VolumeOfSphere:
SMULL R1,R2,R0,R0 // R2.R1 = Q32.32 product r squared
LSR R1,R1,#16 // Extract Q16.16 product into R1
ORR R1,R1,R2,LSL#16
SMULL R0,R1,R1,R0 // R1.R0 = Q32.32 product r cubed
LSR R0,R0,#16 // Extract Q16.16 product into R0
ORR R0,R0,R1,LSL#16
LDR R1,=274516 // R1 = (4*pi)/3 x 65536 = 274,516.5548…
SMULL R0,R1,R0,R1 // R1.R0 = Q32.32 volume
LSR R0,R0,#16 // Extract Q16.16 product into R0
ORR R0,R0,R1,LSL#16
BX LR
Example: (4 * pi) / 3 = 4.188790205 * (1.25 * 1.25 * 1.25) = 8.181230469
1000 . 0010 1110 0110 0100
8 . 2 e 6 4
CPULator: 03_FixedReal_VolumeOfSphere.s

## Slide 23: VolumeOfSphere CPUlator
CPULator: 03_FixedReal_VolumeOfSphere.s

## Slide 24: Done

## Slide 25: … to here …